## Slide 1
 | RUN | EB |  | DEL | DER |  | DEL | DER
1. LED 출력 정보
 | POWER | HLT |  | OBL | OBR |  | OBL | OBR
SL-DEOD System
번호 | 명칭 (LED 정보) | DEOD / MCD 운영 | 비고
1 | POWER | 전원 투입 시 On (Hardware Logic On/Off) | 
2 | RUN | MCU 동작 시 점멸 (500msec) | 
3 | HLT | 정상 동작 시 On / 이상 시 Off | MCD(Main Control Unit) : TCMS HLT 출력 동기화
4 | OBL, OBR, DEL, DER (Red) | 평상 시 Off / 해당 센서 이상 시 On | 
5 | EB | 평상 시 Off / 장애물 및 탈선 감지 시 On | 
6 | OBL, OBR, DEL, DER (Green) | 평상 시 Off / 해당 센서 동작(장애물 및 탈선) 시 On | 

## Slide 2
1. LED 출력 정보
녹색, RUN
녹색, EB
적색, POWER
적색, HLT
적색, DEL
적색, DER
적색, OBL
적색, OBR
녹색, DEL
녹색, DER
녹색, OBL
녹색, OBR
사용안함, 제거